Република Србија

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за инспекцијски надзор

Одељење за инспекцију опреме под притиском

Београд

# Број: ( уписује се број предмета)

# Датум:  ( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА НАФТОВОДИ/ПРОДУКТОВОДИ КЛ-04-02/09

| 1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име и назив енергетског субјекта (који обавља енергетску делатност транспорта нафте нафтоводима/транспорта деривата нафте продуктоводима) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |
| Број решења из АПР: |
| Број лиценце за обављање енергетске делатности: |
| Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта нафте нафтоводима/транспорта деривата нафте продуктоводима сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| ПИБ: |
| Матични број: |
| Заступник/одговорно лице: |
| Функција: |
| ЈМБГ/Лични број/Број пасоша: |
| Седиште и адреса: |
| Пословна јединица (назив и подаци о локацији): |
| Контакт: |
| 2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА |
| 1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| 2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) |
| 3. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/09) |
| 4. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима („Службени гласник РС”, брoj 37/13 ) |
| 5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11) |
| 6. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, бр. 87/15 и 44/18 – др. закон) |
| 3. ПОДАЦИ О КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НАФТОВОД/ПРОДУКТОВОД ЗА ТРАНСПОРТ НАФТЕ/ДЕРИВАТА НАФТЕ |
|  | Питање | Да | Не | Дел. | Напомена |
| 1. | Да ли је прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта –нафтовода/ продуктовода? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| 2. | Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта-нафтовода/ продуктовода и његових саставних делова (грађевинска/употребна дозвола) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат-нафтовод/продуктовод и његовe саставнe деловe није прибављена грађевинска и употребна дозвола, али постоји решење о озакоњењу објекта тада је одговор „делимично“ |
| 3. | Да ли је израђена техничка документација за уградњу/постављање нафтовода/ продуктовода (пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат-нафтовод/продуктовод и његовe саставнe деловe није урађен пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта, али постоји извештај о затеченом стању објекта, односно пројекат за извођење радова који су прописани у поступку озакоњења објекта тада је одговор „делимично“ |
| 4. | Да ли је на прописан начин извршено испитивање нафтовода/продуктовода и његових саставних делови на чврстоћу и непропусност? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 5. | Да ли су сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима нафтовода/продуктовода и његових саставних делови на чврстоћу и непропусност потписани од стране одговорног извођача радова и лица које врши стручни надзор ? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| Напомена: За нафтоводе/продуктоводе и његове саставне делове који су изграђени у ранијем периоду (до доношења Правилника о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима), а који су испитани на чврстоћу и непропусност под надзором инспектора опреме под притиском, сматра се записник састављен од стране инспектора писменим доказом да је испитивање спроведено. |
| 6. | Да ли су дужине нафтовода/продуктовода и саставни делови нафтовода/ продуктовода који су наведени у извештајима, дијаграмима и записима о испитивањима на чврстоћу и непропусност идентични са дужинама нафтовода/ продуктовода и саставним деловима нафтовода/продуктовода који су набројани у употребној дозволи? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| Напомена: У случају када у употребној дозволи нису наведене дужине нафтовода/ продуктовода, тада се потребни подаци о дужинама нафтовода/продуктовода добијају из извештаја комисије о техничком прегледу објекта – нафтовода/продуктовода или потврде о геодетском снимању водова-нафтовода/продуктовода као документима који су саставни делови употребне дозволе. |
| 7. | Да ли је израђен елаборат о пуњењу нафтом/дериватима нафте, пре пуштања у рад нафтовода/продуктовода и његових саставних делова? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 8. | Да ли постоји извештај о испитивању изолационог материјала који се наноси на нафтовод/продуктовод, као пасивнa антикорозивнa заштитa нафтовода/продуктовода? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 9. | Да ли постоји извештај о визуелном прегледу изолације на нафтоводу/ продуктоводу пре затрпавања нафтовода/ продуктовода ? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 10. | Да ли постоји извештај о испитивању изолације на нафтоводу/продуктоводу високонапонским детектором пре затрпавања нафтовода/ продуктовода? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 11. | Да ли постоје документа и записи у писаном или електронском облику у којима се налазе резултати мерења и све интервенције на системима катодне заштите, а који су одобрени и верификовани од стране одговорног лица? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 12. | Да ли се води посебна евиденција у писменој и/или електронској форми о коришћењу, испитивању током рада, контролисању и одржавању нафтовода/продуктовода и његових саставних делова којa се вршe у складу стандардом SRPS EN 14161? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 13. | Да ли је нафтовод/продуктовод израђен од цеви од угљеничних или нисколегираних челика одговарајућег квалитета и цевних елемената и запорних органа који су у складу са прописаним стандардима за које као производе постоје одговарајући сертификати о квалитету (атести)? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 14. | Да ли је квалификација технологије заваривања спроведена у складу са SRPS EN ISO 15614-1? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 15. | Да ли је заваривачке радове при изградњи нафтовода/продуктовода изводило правно лице које испуњава услове у складу са SRPS EN ISO 3834-2? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 16. | Да а ли је стручна оспособљеност заваривача, односно оператера заваривања у складу са SRPS EN 287-1, односно SRPS EN ISO 1418? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 17. | Да ли постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих заварених спојева на нафтоводу/продуктоводу након заваривања од стране лица чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 18. | Да ли постоји извештај о испитивању заварених спојева на нафтоводу/ продуктоводу методама без разарања од стране правног лица акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а које је извршило физичко лице чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 19. | Да ли је траса нафтовода/продуктовода видно обележена посебним ознакама које су постављене на прописан начин? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 20. | Да ли су мерне станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 21. | Да ли су запорни органи на нафтоводу/продуктоводу смештени у блок станицама? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 22. | Да ли су блок станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 23. | Да ли су чистачке станице опремљене запорним органом? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 24. | Да ли чистачке станице имају индикатор за визуелно праћење пролаза крацера? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 25. | Да ли су на чистачким цевима уграђене на прописан начин дренажне цеви вертикално на доле на начин да је одвод нафте/продуката нафте спроведен у прихватни резервоар? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 26. | Да ли су чистачке станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 27. | Да ли су пумпне станице израђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 28. | Да ли су на пумпним станица на усисном и потисном делу цевовода уграђени запорни органи за затварање довода и одвода флуида и одвајања пумпне станице од осталих делова нафтовода/продуктовода? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 29. | Да ли технолошки надземни резервоари у зависности од типа (атмосферски резервоари или резервоари ниског притиска) и од врсте флуида (нафта или деривати нафте) имају прописану опрему (сигурносни вентил, сигурносни одушак, дисајни вентил, одушну лулу, заустављач пламена, показиваче нивоа течности, ...) ? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 30. | Да ли су око технолошких надземних резервоара на прописан начин израђени заштитни базени (танкване)? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 31. | Да ли нафтовод/продуктовод и његови саставни делови имају систем за даљински надзор и управљање у циљу остваривања безбедног и сигурног рада нафтовода/ продуктовода? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 32. | Да ли су постоје исправе о усаглашености за појединачну стандардну опрему под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена на технолошке резервоаре ниског притиска, блок станице и пумпне станице? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 33. | Да ли је на прописан начин означена знаком усаглашености појединачна стандардна опрема под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена на технолошке резервоаре ниског притиска, блок станице и пумпне станице? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |

Важна напомена:

# У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова | 92 |
| --- | --- |
| утврђени број бодова |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | од 90 до 92 | од 87 до 89 | од 83 до 86 | од 79 до 82 | 78 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Важна напомена:

У случају када приликом спровођења инспекцијског надзора на одређена питања у овој контролној листи није могуће дати одговор из разлога јер нису применљива (на пример: нема технолошких резервоара, чистачких станица,...), тада се таква питања не бодују и у колони „Напомена“ се уписује „није применљиво“. У таквим случајевима степен ризика се одређује на основу процента који се добија из односа утврђеног броја бодова на питања која су применљива и укупно могућег броја бодова на питања која су применљива.

(  )

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова на питања која су применљива |  |
| --- | --- |
| Утврђени број бодова на питања која су применљива |  |
| ДОБИЈЕНИ ПРОЦЕНАТ |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова у % | од 98 до 100 | од 95 до 97 | од 91 до 94 | од 86 до 90 | 85 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Присутно лице                                                                   Инспектор опреме под притиском

___________________                                                     ___________________________________

(Име и Презиме)                                                                            (Име и Презиме)