Република Србија

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за инспекцијски надзор

Одељење за инспекцију опреме под притиском

Београд

# Број: ( уписује се број предмета)

# Датум:  ( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ГАСОВОДИ ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА ПРИТИСКА ВЕЋЕГ ОД 16 bar КЛ-03-02/09

| 1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име и назив енергетског субјекта (који обавља енергетску делатност транспорта и управљања транспортним системом за природни гас – оператор транспортног система) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |
| Број решења из АПР: |
| Број лиценце за обављање енергетске делатности: |
| Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| ПИБ: |
| Матични број: |
| Заступник/одговорно лице: |
| Функција: |
| ЈМБГ/Лични број/Број пасоша: |
| Седиште и адреса: |
| Пословна јединица (назив и подаци о локацији): |
| Контакт: |
| 2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА |
| 1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| 2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) |
| 3. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник РС", број 104/09) |
| 4. Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15 ) |
| 5. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11) |
| 6. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, бр. 87/15 и 44/18 – др. закон) |
| 3. ПОДАЦИ О КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ГАСОВОД ЗА ТРАНСПОРТ ПРИРОДНОГ ГАСА ПРИТИСКА ВЕЋЕГ ОД 16 bar |
|  | Питање | Да | Не | Дел. | Напомена |
| 1. | Да ли је прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта – гасовода? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| 2. | Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта-гасовода и његових саставних делова (грађевинска/употребна дозвола) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат-гасовод и његовe саставнe деловe није прибављена грађевинска и употребна дозвола, али постоји решење о озакоњењу објекта тада је одговор „делимично“ |
| 3. | Да ли је израђена техничка документација за уградњу/постављање гасовода (пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат-гасовод и његовe саставнe деловe није урађен пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта, али постоји извештај о затеченом стању објекта, односно пројекат за извођење радова који су прописани у поступку озакоњења објекта тада је одговор „делимично“ |
| 4. | Да ли је на прописан начин извршено испитивање гасовода и његових саставних делова на чврстоћу и непропусност? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 5. | Да ли су сви извештаји, дијаграми и записи о испитивањима испитивањима гасовода и његових саставних делови на чврстоћу и непропусност потписани од стране одговорног извођача радова и лица које врши стручни надзор ? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| Напомена: За гасоводе и његове саставне делове који су изграђени у ранијем периоду (до доношења Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar), а који су испитани на чврстоћу и непропусност под надзором инспектора опреме под притиском, сматра се записник састављен од стране инспектора писменим доказом да је испитивање спроведено. |
| 6. | Да ли су дужине гасоводa и саставни делови гасовода који су наведени у извештајима, дијаграмима и записима о испитивањима на чврстоћу и непропусност идентични са дужинама гасовода и саставним деловима гасовода који су набројани у употребној дозволи? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| Напомена: У случају када у употребној дозволи нису наведене дужине гасовода, тада се потребни подаци о дужинама гасовода добијају из извештаја комисије о техничком прегледу објекта - гасовода или потврде о геодетском снимању водова-гасовода као документима који су саставни делови употребне дозволе. |
| 7. | Да ли је израђен елаборат о пуњењу гасовода природним гасом, пре пуштања у рад гасовода и његових саставних делова? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 8. | Да ли постоји извештај о испитивању изолационог материјала који се наноси на гасовод, као пасивнa антикорозивнa заштитa гасовода? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 9. | Да ли постоји извештај о визуелном прегледу изолације на гасоводу пре затрпавања гасовода ? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 10. | Да ли постоји извештај о испитивању изолације на гасоводу високонапонским детектором пре затрпавања гасовода? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 11. | Да ли постоје документа и записи у писаном или електронском облику у којима се налазе резултати мерења и све интервенције на системима катодне заштите, а који су одобрени и верификовани од стране одговорног лица? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 12. | Да ли се води посебна евиденција у писменој и/или електронској форми о коришћењу, контролисању и одржавању гасовода и његових саставних делова којa се вршe у складу са тачком 10. стандарда SRPS EN 1594? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 13. | Да ли је гасовод израђен од цеви од угљеничних или нисколегираних дезоксидованих челика одговарајућег квалитета и цевних елемената и запорних органа који су у складу са прописаним стандардима за које као производе постоје одговарајући сертификати о квалитету (атести)? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 14. | Да ли је квалификација технологије заваривања спроведена у складу са SRPS EN ISO 15614-1? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 15. | Да ли је заваривачке радове при изградњи гасовода изводило правно лице које испуњава услове у складу са SRPS EN ISO 3834-2? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 16. | Да ли је стручна оспособљеност заваривача, односно оператера заваривања у складу са SRPS EN 287-1, односно SRPS EN ISO 14732? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 17. | Да ли постоји извештај или запис о визуелном прегледу свих заварених спојева на гасоводу након заваривања од стране лица чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN ISO 9712, и то најмање за ниво II? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 18. | Да ли постоји извештај о испитивању заварених спојева на гасоводу методама без разарања од стране правног лица акредитованог према SRPS ISO/IEC 17025, а које је извршило физичко лице чија је стручна оспособљеност потврђена у складу са SRPS EN 473, и то најмање за ниво II? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 19. | Да ли је траса гасовода видно обележена посебним ознакама које су постављене на прописан начин? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 20. | Да ли су мерне, регулационе и мерно-регулационе станице у погледу функционалних захтева израђене у складу са SRPS EN 1776 и SRPS EN 12186 ? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 21. | Да ли су мерне, регулационе и мерно-регулационе станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 22. | Да ли су на улазним и излазним гасоводима мерних, регулационих и мерно-регулационих станица на прописан начин уграђене противпожарне славине? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 23. | Да ли су запорни органи на гасоводу смештени у блок станицама? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 24. | Да ли су блок станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 25. | Да ли су на деоницима гасовода између два запорна органа уграђени уређаји за испуштање природног гаса у атмосферу вертикално на горе? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 26. | Да ли су чистачке станице опремљене запорним органом? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 27. | Да ли чистачке станице имају индикатор за визуелно праћење пролаза чистача? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 28. | Да ли су чистачке станице ограђене на прописан начин? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 29. | Да ли су компресорске станице у погледу функционалних захтева израђене у складу са SRPS EN 12583? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 30. | Да ли компресорска станица има запорне органе за затварање довода и одвода гаса? | 2 бода | 0 бодова |  |  |
| 31. | Да ли мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, као и компресорске станице имају систем за даљински надзор и управљање којим се обезбеђује даљински пренос података који су прописани? | 2 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 32. | Да ли су постоје исправе о усаглашености за појединачну стандардну опрему под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, чистачке станице, блок станице и компресорске станице? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 33. | Да ли је на прописан начин означена знаком усаглашености појединачна стандардна опрема под притиском која је произведени према Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11), а која је уграђена у мерне, регулационе и мерно-регулационе станице, чистачке станице, блок станице и компресорске станице? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 4. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ СТРУЧНОГ КАДРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРАНСПОРТА И УПРАВЉАЊА ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС |
|  | Питање | Да | Не | Дел. | Напомена |
| 1. | Да ли оператор транспортног система има најмање једно запослено лице са положеним стручним испитом за обављање послова техничког руковођења у објектима за транспорт природног гаса? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 2. | Да ли оператор транспортног система има најмање три запослена лица са положеним стручним испитом за обављање послова руковања у објектима за транспорт природног гаса? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 3. | Да ли оператор транспортног система има најмање три запослена лица са положеним стручним испитом за обављање послова одржавања у објектима за транспорт природног гаса? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |

Важна напомена:

У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова | 100 |
| --- | --- |
| утврђени број бодова |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | од 98 до 100 | од 95 до 97 | од 91 до 94 | од 86 до 90 | 85 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Важна напомена:

У случају када приликом спровођења инспекцијског надзора на одређена питања у овој контролној листи није могуће дати одговор из разлога јер нису применљива (на пример: нема компресорских станица, блок станица, чистачких станица,...), тада се таква питања не бодују и у колони „Напомена“ се уписује „није применљиво“. У таквим случајевима степен ризика се одређује на основу процента који се добија из односа утврђеног броја бодова на питања која су применљива и укупно могућег броја бодова на питања која су применљива.

(  )

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова на питања која су применљива |  |
| --- | --- |
| Утврђени број бодова на питања која су применљива |  |
| ДОБИЈЕНИ ПРОЦЕНАТ |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова у % | од 98 до 100 | од 95 до 97 | од 91 до 94 | од 86 до 90 | 85 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Присутно лице                                                                   Инспектор опреме под притиском

__________________                                                     ___________________________________

(Име и Презиме)                                                                            (Име и Презиме)